## Slide 1
延时文字
中国海洋大学
棉花图像自动分级系统答辩
信息科学与工程学院 2015级保密管理
答辩人：张雪冰 导师：董军宇

## Slide 2
主目录
CONTENTS
1
2
3
4
课题背景及内容
理论基础
实验过程与结果
总结
THE BACKGROUND OF
THE SUBJECT AND CONTENT
THE PROCESS AND RESULT OF
EXPRIMENT
SUMMARY
延时符
THEORETICAL BASIS

## Slide 3
课题背景及内容
第一部分
课题背景
研究过程
THE BACKGROUND
THE PROCESS
研究现状
RESEARCH SITUATION

## Slide 4
战略物资一旦因贸易摩擦、资源匮乏、环境污染等原因缺乏时，将无法得到及时供给，给国家经济安全造成重要威胁。棉花作为战略物资，其品级直接决定进出口贸易价格，也因此是我国实施宏观调控的参考商品。
棉花
课题背景
棉花品级
战略物资
品级鉴定
交叉学科
我国现阶段棉花品级鉴定主要依靠人工检验，辅助仪器检验。但人工鉴定受光照、检验人员经验等多种因素影响，给棉花品级评定造成不同程度的误差；仪器质检对环境要求较高，且鉴定结果与人工品级存在较大的误差
交叉学科的逐渐开展为农学领域应用计算机技术奠定基础。例如通过监测分析农作物的生长状态，不断调整种植环境等条件提高收成。这些技术在现实应用中不断积累，为从图像角度进行棉花品级鉴定提供一定的参考。

## Slide 5
研究现状
品级分类现状
延时符
美国自1991年便开始使用HVI设备检测棉花相关指标，后续又开发了其他设备用于检测棉纤维
1
2
山东出入境检验检疫局使用度量学习等技术，将棉花图像分类的误差率减小1.32%
北京工业大学信息部使用图像分割、目标检测、AlexNet分类算法学习不同时期棉花图像特征，检测棉花发育期。
相关学者提出人工神经网络与模糊逻辑结合，使用HVI光纤测试训练神经模糊推理系统
仪器检测
现代技术

## Slide 6
深度
学习
解决了传统机器学习的
特征提取的瓶颈问题
代表算法CNN
在图像领域成就突出
学习工具众多，TensorFlow活跃度非常高
延时符
研究现状
技术保障

## Slide 7
1
2
3
研究
过程
参考深度学习、tensorflow工具相关教程及文献资料，搭建环境、调试简单代码，熟悉使用tensorflow进行模型训练的工作流程，在实践中掌握该实验的基本理论知识。
本设计使用迁移学习，训练卷积神经网络MobileNet学习不同品级棉花特征，部署移动端棉花图像自动分级系统。
研究过程
RESEARCH PROCESS
阅读官方训练mobileNet模型实现flower分类器代码，熟悉原始图像处理、模型参数配置，并将模型成功部署在移动端，掌握实验整体流程。
处理棉花原始图像，输入模型训练，对比分析不同实验条件下的模型分类精度，使用android studio进行移动端的部署配置。

## Slide 8
理论基础
第二部分
卷积池化
CONVOLUTION POOL
MobileNet
MobileNet

## Slide 9
卷积池化
延时符
卷积操作
局部感知视野，相邻的像素联系紧密
共享卷积核，大大缩小了参数规模
多卷积核提取了不同层次的特征，例如颜色特征、纹理特征

## Slide 10
卷积池化
延时符
池化操作

## Slide 11
MobileNet
延时符
标准卷积
D*N*AF*AF

## Slide 12
MobileNet
延时符
深度可分离卷积
标准卷积中将输入的d通道对应的第n卷积核的d通道，并将通道计算结果相加，得到第n输出结果的d通道；而深度卷积中将输入的d通道作用d卷积核，产生输出特征的第d通道。
1*D*AF*AF+1*1*D*N

## Slide 13
MobileNet
延时符
MobileNet

## Slide 14
MobileNet
延时符
MobileNet

## Slide 15
实验过程与结果
第四部分
实验数据
移动端
DATA
MOBILE
训练过程
PROCESS

## Slide 16
延时符
实验数据
原始图像
Good Middling
Strict Middling
Middling
Strict Low
Middling
Low Middling
Strict Good Ordinary
Good Ordinary

## Slide 17
实验数据
数据处理
延时符

## Slide 18
延时符
实验数据
数据处理核心函数

## Slide 19
训练过程
模型配置
学习率
batch设置
迭代轮数
优化算法
延时符
0.005
0.00001
60
40000
RMSProp

## Slide 20
训练过程
延时符
特征图输出

## Slide 21
训练过程
延时符
特征图输出
def _concact_features(conv_output): # 取出每一层卷积核的个数 num_or_size_splits = conv_output.get_shape().as_list()[-1] # 进行切割，取得每一个卷积核上的特征 each_convs = tf.split(conv_output, num_or_size_splits=num_or_size_splits, axis=3) # 组成一个正方形矩阵，按照其平方数进行组合 concact_size = int(math.sqrt(num_or_size_splits) / 1) all_concact = None for i in range(concact_size): row_concact = each_convs[i * concact_size] for j in range(concact_size - 1): row_concact = tf.concat([row_concact, each_convs[i * concact_size + j + 1]], 1) if i == 0: all_concact = row_concact else: all_concact = tf.concat([all_concact, row_concact], 2) return all_concact
def _concact_logits(conv_output): # 取出每一层卷积核的个数 num_or_size_splits = conv_output.get_shape().as_list()[-1] # 进行切割，取得每一个卷积核上的特征 each_convs = tf.split(conv_output, num_or_size_splits=num_or_size_splits, axis=3) # 进行拼接 all_concact = each_convs[0] for i in range(num_or_size_splits-1): all_concact = tf.concat([all_concact, each_convs[i+1]], 2) return all_concact

## Slide 22
训练结果
重训练logits层
非均衡
分布
延时符
均衡
分布
gm
go
lm
m
sgo
slm
sm
各个类别
均为850张
847张
821张
833张
847张
835张
848张
855张

## Slide 23
训练结果
延时符
重训练logits层
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 797 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 850 | 0.9376
go | 0 | 836 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 850 | 0.9835
lm | 0 | 9 | 804 | 5 | 16 | 15 | 1 | 850 | 0.9458
m | 6 | 0 | 1 | 790 | 0 | 11 | 42 | 850 | 0.9294
sgo | 0 | 23 | 3 | 0 | 824 | 0 | 0 | 850 | 0.9694
slm | 0 | 2 | 6 | 28 | 1 | 798 | 15 | 850 | 0.9388
sm | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 825 | 850 | 0.9706
数据非均衡分类精度（测试集准确率94.1667%）

## Slide 24
训练结果
延时符
重训练logits层
数据均衡分类精度（测试集准确率96%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 850 | 0.9600
go | 0 | 802 | 24 | 4 | 11 | 9 | 0 | 850 | 0.9435
lm | 0 | 0 | 790 | 21 | 0 | 36 | 3 | 850 | 0.9294
m | 3 | 0 | 0 | 834 | 0 | 2 | 11 | 850 | 0.9812
sgo | 0 | 8 | 37 | 7 | 783 | 15 | 0 | 850 | 0.9212
slm | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 806 | 8 | 850 | 0.9482
sm | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 831 | 850 | 0.9776

## Slide 25
训练结果
延时符
重训练logits层
数据非均衡分布时，各个类别相对均衡分布时数量较少，从表中结果可知，其识别准确率均有一定程度的下降，由此可知，数据集的规模大小与数据是否均衡分布对模型的精度影响较大，数据集规模越大，数据均衡分布，模型的精度也会随之提高。

## Slide 26
训练结果
延时符
探索分类精度与训练层数关系
重训练11-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率97.5%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 850 | 0.9553
go | 0 | 841 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 850 | 0.9894
lm | 0 | 9 | 808 | 9 | 9 | 15 | 0 | 850 | 0.9506
m | 1 | 1 | 0 | 838 | 1 | 2 | 7 | 850 | 0.9859
sgo | 0 | 18 | 1 | 0 | 831 | 0 | 0 | 850 | 0.9776
slm | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 825 | 12 | 850 | 0.9706
sm | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 843 | 850 | 0.9918

## Slide 27
训练结果
延时符
探索分类精度与训练层数关系
重训练8-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率97.5%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 850 | 0.9435
go | 0 | 832 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 850 | 0.9788
lm | 0 | 9 | 810 | 13 | 10 | 17 | 0 | 850 | 0.9529
m | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 6 | 12 | 850 | 0.9788
sgo | 0 | 2 | 2 | 0 | 846 | 0 | 0 | 850 | 0.9953
slm | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 814 | 13 | 850 | 0.9576
sm | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 839 | 850 | 0.9871

## Slide 28
训练结果
延时符
探索分类精度与训练层数关系
重训练5-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率97.33%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 850 | 0.9871
go | 0 | 836 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 850 | 0.9835
lm | 0 | 6 | 747 | 62 | 7 | 28 | 0 | 850 | 0.8788
m | 23 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 48 | 850 | 0.9164
sgo | 0 | 1 | 1 | 0 | 847 | 1 | 0 | 850 | 0.9965
slm | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 706 | 0 | 850 | 0.8306
sm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 850 | 0.9635

## Slide 29
训练结果
延时符
探索分类精度与训练层数关系
重训练完整模型分类结果（测试集准确率95.33%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 850 | 0.9612
go | 0 | 831 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 850 | 0.9776
lm | 0 | 16 | 816 | 0 | 5 | 13 | 0 | 850 | 0.9600
m | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 3 | 16 | 850 | 0.9776
sgo | 0 | 26 | 7 | 0 | 817 | 0 | 0 | 850 | 0.9612
slm | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 797 | 0 | 850 | 0.9376
sm | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 822 | 850 | 0.9671

## Slide 30
结果总结
延时符
探索分类精度与训练层数关系
由表中数据可知，随着训练层数的增加，棉花分类准确率呈上升增长趋势，随后准确率开始出现下降，说明逐渐增加训练层数并不能保证分类准确率直线上升，本实验将在准确率最高的训练层数附近，即8-13层之间，继续寻找训练该模型最合适的训练层数。

## Slide 31
训练结果
延时符
寻找最优瓶颈层
重训练9-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率96.33%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 850 | 0.9494
go | 0 | 847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 850 | 0.9965
lm | 0 | 3 | 805 | 13 | 2 | 25 | 2 | 850 | 0.9471
m | 1 | 0 | 0 | 813 | 0 | 13 | 23 | 850 | 0.9565
sgo | 0 | 15 | 2 | 0 | 831 | 2 | 0 | 850 | 0.9777
slm | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 835 | 0 | 850 | 0.9824
sm | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 836 | 850 | 0.9835

## Slide 32
训练结果
延时符
寻找最优瓶颈层
重训练10-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率98.33%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 850 | 0.9612
go | 0 | 842 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 850 | 0.9905
lm | 1 | 7 | 788 | 8 | 19 | 26 | 1 | 850 | 0.9271
m | 2 | 0 | 1 | 835 | 1 | 1 | 10 | 850 | 0.9824
sgo | 0 | 7 | 0 | 2 | 841 | 0 | 0 | 850 | 0.9894
slm | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 828 | 6 | 850 | 0.9741
sm | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 835 | 850 | 0.9824

## Slide 33
训练结果
延时符
寻找最优瓶颈层
重训练12-13卷积层、logits层分类结果（测试集准确率96.67%）
标签 | gm | go | lm | m | sgo | slm | sm | 总数 | 准确度
gm | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 850 | 0.9271
go | 0 | 837 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 850 | 0.9847
lm | 0 | 5 | 809 | 2 | 22 | 12 | 0 | 850 | 0.9517
m | 4 | 0 | 1 | 816 | 2 | 7 | 20 | 850 | 0.9600
sgo | 0 | 11 | 4 | 0 | 835 | 0 | 0 | 850 | 0.9824
slm | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 809 | 18 | 850 | 0.9518
sm | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 843 | 850 | 0.9918

## Slide 34
移动端
CKPT文件固化
延时符
保存完整训练信息
避免信息丢失重新训练
便于对模型调试
保存大量信息，不易进行移植
CKPT文件固化Pb文件

## Slide 35
移动端
移动端像素处理
延时符
评估二
相机实时捕捉画面、相册读取图片
相机实时捕捉的画面为camera对象，需要进行像素解码为bitmap格式，并旋转90度
1
2
3
4
像素处理
bitmap
回调函数
像素解码
权限
相机捕捉画面与相册读取的数据最终为bitmap格式，模型输入224*224的float型
打开相机与读取相册操作均需要获取用户权限

## Slide 36
移动端
延时符
像素处理

## Slide 37
移动端
模型接口
延时符
评估二
实例化该对象可以获取工程目录下的模型、分类标签等资源文件
该函数用来组织数据输入模型
1
2
3
4
Tensorflow Mobile库
run()
资源对象
feed()
fetch()
该函数用于执行从输入到输出节点的计算过程
该函数用于获取模型计算值并显示
封装成TFModelUtil工具类对外提供Map类型的接口

## Slide 38
移动端
延时符
模型接口

## Slide 39
移动端
成果展示
延时符

## Slide 40
总结
第五部分
问题难点
工作总结
DIFFICULTIES
JOB SUMMARY
感谢语
Thank you

## Slide 41
问题难点
DIFFICULTIES
调参缺乏经验
移动端环境配置
数据集相似度高
延时符
数据集规模小

## Slide 42
工作总结
创新与不足
延时符
图像层面
方便经济
具有一定的参考价值
实时检测分类结果变化较大
只适用android移动端
算法优化
创新
不足

## Slide 43
大学生活即将结束，在此，我要感谢所有教导我的老师和陪伴我一齐成长的同学，他们在我的大学生涯给予了很大的帮助。本论文能够顺利完成，要特别感谢我的导师董军宇老师与高颖学姐，董老师对该论文从选题，构思到最后定稿的各个环节给予细心指引与教导,高颖学姐对我有关毕业设计出现的疑惑进行耐心解答，使我得以最终完成毕业论文设计！
最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅，评议和参与本人论文答辩的各位老师表示感谢！
感谢语
Thank you

## Slide 44
THANKS
演示完毕
感谢观看
延时符